# Sdružení veřejně prospěšných služeb

Sekce veřejného osvětlení

## OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ PRO CHODCE

Výběr svítidel

Prosinec 200

1 Požadavky

1.1 Definice

Přechod pro chodce je podle zákona O provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. § 2 definován jako místo na pozemní komunikaci, určené pro přecházení chodců a vyznačené dopravní značkou. S výjimkou řidičů tramvají mají řidiči povinnost umožnit chodcům, kteří jsou na přechodu nebo se chystají přechod použít, nerušeně a bezpečně přejít vozovku.

1.2 ČSN

Soubor našich norem pro veřejné osvětlení zastoupený kmenovou normou ČSN 36 0400 a přidruženými normami ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací a ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic se zaměřil na osvětlení přechodů pro chodce pouze v čl. 4.2.9 ČSN 36 0400 ve vztahu k uspořádání řadových osvětlovacích soustav veřejného osvětlení. (normalizační práce probíhaly před čtvrť stoletím a doprava nebyla co do hustoty na dnešní úrovni), kde je uvedeno, že „svítidla se nemají umísťovat těsně k přechodu nebo nad něj a světelná místa pro rozlišení chodce při negativním kontrastu (tmavá silueta vůči světlému pozadí) se doporučují umístit podle obrázku“. V období přípravy souboru norem pro veřejné osvětlení se neuvažovalo s doplňkovým osvětlením přechodů.

1.3 ČSN EN

Informativní příloha B části EN 1320-2 Požadavky na osvětlení uvádí pouze níže uvedená doporučení.

Přechody pro chodce mohou vyžadovat zvláštní pozornost. V některých státech mají národní standardy, které uvádějí další návod ve vztahu k národní praxi.

Pokud místní situace umožňuje, aby v místě přechodu byla zajištěna dostatečně vysoká úroveň jasu standardní soustavou osvětlení komunikace, lze dobrého negativního kontrastu dosáhnout vhodným umístěním běžných uličních svítidel tak, aby chodec byl viditelný jako tmavá silueta na světlém pozadí.

Použití místního osvětlení přídavnými svítidly se zvažuje v případě záměru přímo osvětlit chodce na přechodu a stojícího u přechodu a upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost přechodu.

Typ přídavných svítidel a jejich umístění a orientaci vůči oblasti přechodu pro chodce je nutno volit tak, aby se dosáhlo pozitivního kontrastu, ale aby se přitom nezpůsobilo nadměrné oslnění řidičů. Jedním z možných řešení je umístit svítidla blízko před přechodem

ve směru přijíždějících motorových vozidel a jejich světlo nasměrovat tak,aby dopadalo na tu stranu chodce, která je přivrácena k přijíždějícím vozidlům. V případě komunikace s obousměrným provozem je nutno svítidla umístit před přechodem v každém z obou směrů jízdy, a to vždy na té straně vozovky, po níž vozidla přijíždějí. Vhodná jsou svítidla s asymetrickým rozložením, protože způsobují menší oslnění řidičů.

Místní osvětlení lze uspořádat tak, aby v kterémkoli místě přechodu, na straně přivrácené k přijíždějícím vozidlům, zaručovalo dostatečnou osvětlenost chodců. Svislá osvětlenost chodců musí být výrazně vyšší než vodorovná osvětlenost přilehlé vozovky zajištěná běžným osvětlením komunikace. V oblastech na obou koncích přechodu, kde chodci čekají před vstupem do vozovky, je také nutno zajistit dostatečnou osvětlenost. Osvětlení omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás kolem něj vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost.

1.4 ČSN 73 6110

Změna čl. 165 přinesla povinnost řešit tento typ osvětlení tak, že „přechod pro chodce musí být intenzivněji osvětlen, popř. i odlišným zabarvením světla a světelný zdroj má být umístěn pokud možno nad přechodem“.

Případné umístění uprostřed přechodu je diskutabilní jednak ve vztahu ke stavebnímu řešení, jednak ve vztahu k použitému svítidlu a jeho rozložení svítivosti.

1.5 Jakostní požadavky

Jakostní ukazatele (jas, resp. osvětlenost a příslušná rovnoměrnost) vychází ze zařazení komunikace, na které se přechod nachází do stupně osvětlení podle předchozích ČSN, nověji podle třídy osvětlení EN ČSN. Požadovanou horizontální hodnotu jasu nebo intenzity osvětlení přechodu lze pak doporučit dvojnásobkem hodnoty, která přísluší zařazení komunikace. Průměrná vertikální hodnota osvětlenosti by podle doporučení CIE  136-2000 měla být 30 lx, nejméně 15 lx v kterémkoli místě přechodu ve výšce 1 m.

2. Výrobci svítidel

2.1 Seznam oslovených výrobců

Níže jsou uvedeni výrobci svítidel k doplňkovému osvětlení přechodů pro chodce, kteří byli požádáni o sdělení

- technických údajů svítidel

- údajů o aplikacích

- prodejních cen (základní ceny bezDPH)

Požadavek byl zaslán firmám

| Artechnic-Schréder Praha |  |
| --- | --- |
| DL systém Buchlovice |  |
| Elektrolumen Hranice |  |
| Eltodo Praha |  |  |
| Hellux Elektra České Budějovice |
| Honor Brno |  |  |
| JKV Opava |  |  |
| SiTECO Praha |  |  |
| Thorn Praha |  |  |

2.2 Artechnic-Schréder

2.2.1 Sdělení

Vážený pane Křivý,
sdělit Vám výčet realizací není prakticky uskutečnitelné. Mohu Vám pouze 
poskytnout informaci, že od roku 2000 bylo v ČR našimi svítidly 
osvětleno více než 700 přechodů.
Cena je u obou verzí 150 W i 250 W stejná, a to 5500 Kč.
S pozdravem
Martin Petroušek
světelný technik
Artechnic-Schréder a.s.
Vinohradská 74
Praha 3
13000
email: martin.petrousek@artechnic-schreder.cz
tel.: 222 522 930

2.2.2 Ukázka aplikace

2.2.3 Technické údaje

Údaje jsou uvedeny ve zprávě Osvětlení přechodů pro chodce, která je na stránce SVPS.

2.3 DL systém

Firma na poptávku nereagovala, technické údaje svítidel OA jsou na stránce SVPS ve zprávě Osvětlení přechodů pro chodce. V Brně jsou 3 aplikace těchto svítidel.

Cena svítidel s halogenidovými výbojkami je

OA 150H 9600,-Kč/15920,-Kč s výstražnou signalizací

OA 250H 9750,-Kč/15880,-Kč s výstražnou signalizací

2.4 Elektrolumen

2.4.1 Sdělení

Níže uvedená jsou použita k osvětlení přechodů pro chodce

- Heřmanův Městec, náměstí

- Olomouc, Stupkova ul.

- Nymburk

- Praha

- Hradec Králové

- Šumperk, nový kruhový objezd dokončený v říjnu

- Jablonec nad Nisou

- Lutín, hlavní ulice

2.4.2 Ukázka aplikace

2.4.3 Technické údaje

Cena svítidel pro halogenidové výbojky

IVA-ZP(ZL) 4450,-Kč

IVA-ZP(ZL) 4650,-Kč

2.5 Eltodo

2.5.1 Sdělení

Vážený pane inženýre,
naše společnost ELTODO-CITELUM realizuje v Praze i dalších obcích ČR přisvětlení

přechodů již od roku 2002. Do dnešního dne bylo v Praze realizováno celkem 673
světelných bodů se svítidlem s upravenou charakteristikou (přibližně 340
přechodů). Pro každý přechod je zpracován světelný výpočet. Jako vhodnou formu
prezentace těchto instalací bych doporučoval setkání s Vaší sekcí v rámci
některých zasedání. Případný rozsah konzultujte s ing. Sněhotou, snehotap@eltodo.cz

tel. 602372387
Výrobu svítidel provádí v rámci skupiny ELTODO společnost ELTODO Power (kontakt:
Miroslav Volena, 602225482, volemam@eltodo.cz).
S pozdravem
ing. Jiří Skála
náměstek ředitele společnosti
ELTODO-Citelum, s.r.o.
tel: 261 343 752
fax: 261 344 205
e-mail: skalaj@eltodo.cz

Ceny níže uvedených svítidel jsou

Svítidlo s dopravní značkou….nesděleno

OP 03…………………………..5198,-Kč

2.5.2 Technické údaje

| Typ: Provoz: Světelný zdroj: Napájení: Krytí optické části: Krytí elektrické části: Provozní teplota: Hmotnost: Rozměry (DxŠxH): | Multifunkční značka IP 6 Nepřetržitý Halogenidová nebo sodíková vysokotlaká výbojka 250 W (150 W, 100 W) 230 V/ 50 Hz IP 65 IP 65 -20 °C až +50 °C cca 15 kg 550x550x270 mm |
| --- | --- |

Výrobek je určen pro doplňkové osvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce. Je složen ze svítidla pro přisvícení přechodu pro chodce a prosvětlené, případně LED dopravní značky IP 6. Svítidlo má stejně jako ostatní svítidla pro osvětlení přechodů asymetrickou vyzařovací charakteristikou. U svítidla i značky zachovány veškeré technické i ostatní požadavky.

Doplňkové osvětlení přechodu pro chodce je standardně realizováno svítidlem s halogenidovou 250 W výbojkou bílé barvy, přesto však může být svítidlo na přání zákazníka vybaveno standardní vysokotlakou sodíkovou výbojkou. Použití výbojky s odlišným barevným tónem a jiným světelným výkonem je významné pro zdůraznění přechodu a nezbytné pro jeho odlišení od běžného uličního osvětlení.

Svítidlo má levou a pravou vyzařovací charakteristikou podle umístění vzhledem k přechodu. Výrobek je jednosměrný a doporučujeme ho instalovat na hraněné přechodové stožáry.

Elektrické napájení je řešeno buď z rozvodu veřejného osvětlení, pak jsou vypínací časy shodné s vypínacími časy veřejného osvětlení nebo se vypínací časy řeší individuálně připojením na rozvod nn, případně na trvale napájenou větev veřejného osvětlení, podle přání zákazníka.

Značka IP 6 může být doplněna přídavnými oranžovými reflektorky do Ø150 mm umístěnými nad nebo vedle značky.

Křivka svítivosti pro 250 W halogenidovou výbojku.

V praxi se velmi dobře osvědčilo doplňkové osvětlení přechodu pro chodce s vyšší intenzitou osvětlenosti a v barvě světla odlišné od stávajícího uličního osvětlení. V těchto systémech jsou využívána odolná svítidla OP 03, která vyzařují světlo bílé barvy s vyšším světelným výkonem, při kterém jsou v nočních hodinách a v jinak nepříznivých situacích (zhoršené meteorologické podmínky jako déšť, mlha, sníh apod.) dobře vidět i chodci, kteří jsou oblečeni do tmavého oděvu (viz. obr. nahoře). Chodec je díky světelně technickým vlastnostem svítidla osvětlen v pozitivním kontrastu oproti instalovanému uličnímu osvětlení ve směru jízdy vozidla, což umožní řidiči lépe rozpoznat jeho úmysl a přizpůsobit tomu jízdu tak, aby nedošlo ke střetu.

Pro konstrukci nosného systému využíváme hraněné stožáry, speciálně vyvinuté pro tento účel, které svými mechanickými vlastnostmi (snadná deformovatelnost při nárazu vozidla) přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Svítidlo je složeno ze základny, která je ze slitiny hliníku a polykarbonátového tělesa. Optická část je sestavena z dílů z leštěného hliníku se strukturovaným povrchem a optického krytu z polykarbonátu (polykarbonát je stabilizován vůči účinkům UV záření). Obě části jsou sestaveny tak, že zaručují krytí IP 65. Vyzařovací charakteristika je asymetrická v levém a pravém provedení podle způsobu umístění.

Ilustrační křivka svítivosti pro světelný zdroj: Halogenidová výbojka 250 W.

Základní uspořádání podle obrázku (viz. schéma základního přechodu) zachycuje instalaci na vozovku se dvěma jízdními pruhy o šířce 7 m.  Stožáry pro umístění svítidel se osazují cca 1 m před nájezdovou hranu přechodu. Svítidlo se používá s výložníkem dlouhým minimálně 1,5 m. Délka vyložení je závislá na konkrétních podmínkách instalace.

Závěsná výška svítidla je zpravidla 6 m, vždy níže než je výše stožáru veřejného osvětlení (zpravidla min. 8 m). Na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci se svítidla umísťují nad oba jízdní pruhy v daném směru, stožáry mohou být umístěny na straně k chodníku a ve středním dělícím pásu, pokud to místní podmínky dovolí.

Umístění a instalaci přechodu pro konkrétní instalaci doporu- čujeme realizovat podle světelně technického výpočtu a konkrétního projektu.

2.6 Hellux

Obchodní náměstek zaslal k poptávce sdělení (poštou nic nepřišlo):

Poštou zasíláme katalogové listy svítidel HELLUX pro přechody pro pěší.
Kromě uvedených standardních typů jsme schopni dle požadavku investora
aplikovat optiku přechodového svítidla i do některých ostatních typů
svítidel, takže není vždy nutné, aby svítidlo na přechodu bylo tvarově
jiné než okolní svítidla - týká se hlavně architektonických soustav.
Pro výpočty osvětlení přechodů má naše firma vlastní výpočetní program
FGU, který jsme ochotni poskytnout, popřípadě poskytujeme trvale
bezplatný servis na výpočet do 24 hodin.
S pozdravem
Zdeněk Vojč

2.7 Honor

Firma Honor na poptávku nereagovala, vyrábí integrované svítidlo s dopravní značkou – aplikace je poblíž sídla firmy v Brně, ve Žďáru n. Sáz., Dolních Kounicích, Litoměřicích.

Honor nabízí kompletní dodávku – osvětlovací stožár, výložník, svítidlo, dopravní značky,

svorkovnice – za 28950,-Kč.

2.8 JKV

2.8.1 Sdělení

Firma JKV Opava nabízí svítidla Faelluce (výhradní zástupce Sonn Hradec Králové) MACH 1, které kladně zhodnotila VŠB – Technická univerzita Ostrava. Svítidlo s halogenidovou výbojkou nabízí za

MACH 1 70W ………..5398,-Kč

MACH 1 150W……….5459,-Kč

Svítidla jsou použita v městech Bruntál, Bydžov, Hlučín, Holešov,Hradec Králové, Kostelec n/Orl., Kravaře, Krnov, Mladá Boleslav, Náchod, Nechanice, Olomouc, Orlová, Otrokovice, Slaný, Uničov, Zlín, Žďár n/Sáz.

2.8.2 Ukázka aplikace

2.8.3 Technické údaje

V propagačním letáku výrobce uvádí:

Svítidlo MACH 1 slouží jako doplňkové osvětlení přechodů, které má za cíl zvýšit bezpečnost chodců. Optický systém svítidla má asymetrické uložení halogenidové výbojky s denním světlem. Před uvedením na trh byly provedeny výrobcem náročné testy a měření, bylo dosaženo průměrných hodnot 15O luxů na povrchu vozovky, tedy minimálně sedminásobné přesvětlení s odlišnou teplotou chromatičnosti světla.

Zpravidla se umisťují dvě svítidla MACH 1   250W na stožáry do výšky 6 metrů nad vozovku do šířky přibližně 8 metrů. Na čtyř a víceproudové vozovky se instaluje větší počet svítidel. Svítidla se vyrábějí jako levostranná a pravostranná. Pravostranná verze se používá v páru u vozovky s dvěma pruhy. U komunikace s více pruhy v jednom směru se instaluje na protilehlou stranu přechodu levostranný typ svítidla MACH 1.

Největší předností typu svítidla MACH 1 je, že neoslňuje řidiče díky velmi dobré vyzařovací charakteristice a jeho pořizovací náklady v porovnání s konkurenčními systémy jsou o 40 až 50% menší.

2.9 Siteco

2.9.1 Sdělení

Zástupce firmy poskytl technické údaje Typu SR 200, který má řadu modifikací. V současnosti probíhá rekonstrukce svítidel a k současně vyráběným svítidlům byla sdělena cena

HST 150W        5NA 553 E-1PT01FL            katalogová cena 7.200 Kč

HST 250W        5NA 553 E-1ST01FL            katalogová cena 7.800 Kč

2.9.2 Technické údaje

Kurzbeschreibung

Fußgänger auf Fußgängerüberwegen sowie auf der Wartefläche müssen

bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn sicher vom Kraftfahrer zu

erkennen sein. Hierzu ist eine vertikale Beleuchtungsstärke erforderlich,

die den Fußgänger hell vom Hintergrund abhebt.

Fußgängerüberwegleuchten geben mit ihrer speziellen Lichttechnik

dem Fußgänger und dem Kraftfahrer Sicherheit.

Kurzbeschreibung

Fußgänger auf Fußgängerüberwegen sowie auf der Wartefläche müssen

bei Dunkelheit und nasser Fahrbahn sicher vom Kraftfahrer zu

erkennen sein. Hierzu ist eine vertikale Beleuchtungsstärke erforderlich,

die den Fußgänger hell vom Hintergrund abhebt.

Fußgängerüberwegleuchten geben mit ihrer speziellen Lichttechnik

dem Fußgänger und dem Kraftfahrer Sicherheit.

2.10 Thorn

Technické údaje svítidel LCP 400 jsou na stránce SVPS ve zprávě Osvětlení přechodů pro chodce. V Brně je k realizaci připraveno osvětlení 2 přechodů na ulici Žabovřeské. Cena svítidel LCP 400 je v informačním letáku.

LCP 250W bez signalizace ………………13067,-Kč

LCP 250W se signalizací…………………13736,-Kč

3. Závěrečné doporučení

Všechna shora uvedená svítidla jsou použitelná k doplňkovému osvětlení přechodů pro chodce. Cenové rozdíly odpovídají jednak kvalitě, jednak cenové politice výrobců. Rozhodnutí o použití bude vždy vycházet z konkretního případu a světelně technického řešení.

Pro nedostatek zkušeností s použitím svítidel různých výrobců (s tímto typem osvětlení s v ČR začalo teprve nedávno) doporučuji soustřeďovat poznatky z realizovaných případů ve městech členů SVPS. Hodnocení, které by mělo zahrnovat měření docílených jakostních ukazatelů osvětlení (včetně porovnání s vypočtenými údaji) a vizuální subjektivní hodnocení  ze strany  účastníků silničního provozu a chodců bude důležitým ukazatelem výběru osvětlovacích prostředků.

Ing. Stanislav Křivý								         Prosinec 2005

Sekce veřejného osvětlení

Sdružení veřejně prospěšných služeb